Уважаемые коллеги!

В связи с многочисленными вопросами, возникающими при предоставлении документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства                           в отношении задания на проектирование АУ «Управление госэкспертизы» сообщает следующее.

Форма задания на проектирование объектов капитального строительства утверждена  Приказом Минстроя России от 01.03.2018 N 125/пр (ред. от 02.03.2022) «Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке», а также Приказом Минстроя России от 21.04.2022 N 307/пр «Об утверждении Формы задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации». Обращаем Ваше внимание, что задание на проектирование должно быть согласовано главным распорядителем бюджетных средств по объекту. Отсутствие указанного требования влечет отказ в приёме документации для проведения проверки.

Для объектов производственного и непроизводственного назначения:

| №№ | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность | этаж |  |
| 2 | Площадь застройки | м2 |  |
| 3 | Общая площадь | м2 |  |
| 4 | Строительный объем, в том числе ниже отм. 0,000 | м3 м3 |  |
| 5 | Мощность (вместимость) |  |  |
| 6 | Подлежит капитальному ремонту: |  |  |
|  | кровля | м2 |  |
|  | помещения | м2 |  |
|  | оконные блоки | м2 окон. блоков |  |
|  | внутренние инженерные системы |  |  |
|  | … |  |  |

Для сетей водоотведения

- тип (самотечная/напорная);

- протяженность, м;

- материал (материал труб/ восстановление  трубы(метод));

- сооружения на сети (колодцы, камеры, КНС, дюкеры, футляры и пр.) - перечислить;

- стесненные условия (водотоки, коммуникации и др.(указать что именно), пересечение с автомобильными дорогами (с указанием типа покрытия).

Для сетей водоснабжения

- тип (хозпитьевой, противопожарный, объединенный, технический);

- протяженность;

- материал (материал труб/ восстановление  трубы(метод));

- сооружения на сети (колодцы, камеры, колонки водоразборные, дюкеры, футляры и пр.);

- стесненные условия (водотоки, коммуникации и др.(указать что именно), пересечение с автомобильными дорогами (с указанием типа покрытия).

Для водонапорных башен

- площадь (в пределах ограждения);

- тип (указать типовой проект);

- объем бака (до и после);

- высота ствола (до и после).

Для скважин

- площадь (в пределах ограждения);

- номер скважины;

- дебит, глубина;

- насосное оборудование (при наличии).

Для насосных станций

- площадь (в пределах ограждения);

- тип (подземная, наземная);

- назначение (водоснабжение/ водоотведение);

- мощность (расход, напор);

- типовой проект (при наличии);

- материал павильона (кирпич, бетон, сталь и т.д.)

Для тепловых сетей

- протяженность;

- температурный график;

- расчетное давление;

- материал труб;

- сооружения на сети (колодцы, камеры, футляры и пр.);

- стесненные условия (водотоки, коммуникации и др.(указать что именно), пересечение с автомобильными дорогами (с указанием типа покрытия).